## Slide 1: Programación Modo manual Brazo de 6 grados de libertad

## Slide 2: Limitaciones de movimiento Brazo de 6 grados de libertad
Ángulo de rotación del brazo: 180°
Ángulo de rotación del brazo grande: 90°
Ángulo de rotación del brazo pequeño: 90°
Ángulo de rotación de la pata 150°
Rotación de dedos 360
Vista lateral

## Slide 3: Vista superior
sensor s2
sensor s1
sensor s3
sensor s4
sensor s5
sensor s6
sensor s7
Motor M2
Motor M3
Motor M4
Motor M5
Motor M6

## Slide 4: MODO MANUAL Rotación
Secuencia:
¿Botón S1 presionado?
  Si, rotar brazo en sentido horario
  No, saltar al paso 3.
¿sensor S1 detectado?
  Si, inhabilitar botón S1 y habilitar botón S2.
  No, saltar al paso 1.
¿Botón S2 presionado?
  Si, rotar brazo en sentido antihorario.
  No, saltar al paso 1.
¿sensor S1 detectado?
  Si, inhabilitar botón S2 y habilitar botón S1.
  No, saltar al paso 3
Sensor S1

## Slide 5: Flujograma
Secuencia:
¿Botón M1 presionado?
  Si, rotar brazo en sentido horario
  No, saltar al paso 3.
¿sensor S1 detectado?
  Si, inhabilitar botón M1 y habilitar botón M2.
  No, saltar al paso 1.
¿Botón M2 presionado?
  Si, rotar brazo en sentido antihorario.
  No, saltar al paso X (analizar otro pulsador).
¿sensor S1 detectado?
  Si, inhabilitar botón M2 y habilitar botón M1.
  No, saltar al paso 3

## Slide 6: MODO MANUAL Rotación segundo Eslabón
Secuencia:
¿Botón M3 presionado?
  Si, rotar brazo en sentido horario o arriba
  No, saltar al paso 3.
¿sensor S2 detectado?
  Si, inhabilitar botón M3 y habilitar botón M4.
  No, saltar al paso 1.
¿Botón M4 presionado?
  Si, rotar brazo en sentido antihorario.
  No, saltar al paso 1 (Analizar otro pulsador).
¿sensor S2 detectado?
  Si, inhabilitar botón M4 y habilitar botón M3.
  No, saltar al paso 3
Sensor S2

## Slide 7: Flujograma

## Slide 8: MODO MANUAL Rotación tercer Eslabón
Secuencia:
¿Botón M5 presionado?
  Si, rotar brazo en sentido horario
  No, saltar al paso 3.
¿sensor S3 detectado?
  Si, inhabilitar botón M5 y habilitar botón M6.
  No, saltar al paso 1.
¿Botón M6 presionado?
  Si, rotar brazo en sentido antihorario.
  No, saltar al paso X (Analizar otro pulsador).
¿sensor S3 detectado?
  Si, inhabilitar botón M6 y habilitar botón M5.
  No, saltar al paso 3
Sensor S3

## Slide 9: Flujograma

## Slide 10: MODO MANUAL Rotación cuarto Eslabón
Secuencia:
¿Botón M7 presionado?
  Si, rotar brazo en sentido horario
  No, saltar al paso 3.
¿sensor S4 detectado?
  Si, inhabilitar botón M7 y habilitar botón M8.
  No, saltar al paso 1.
¿Botón M8 presionado?
  Si, rotar brazo en sentido antihorario.
  No, saltar al paso X (analizamos sig. pulsador).
¿sensor S4 detectado?
  Si, inhabilitar botón M8 y habilitar botón M1.
  No, saltar al paso 3
Sensor S4

## Slide 11: Flujograma

## Slide 12: MODO MANUAL Rotación quinto Eslabón
Secuencia:
¿Botón M9 presionado?
  Si, rotar brazo en sentido horario
  No, saltar al paso 3.
¿sensor S5 detectado?
  Si, inhabilitar botón M9 y habilitar botón M10.
  No, saltar al paso 1.
¿Botón M10 presionado?
  Si, rotar brazo en sentido antihorario.
  No, saltar al paso X (analizar sig. pulsador).
¿sensor S5 detectado?
  Si, inhabilitar botón M10 y habilitar botón M9.
  No, saltar al paso 3
Sensor S5

## Slide 13: Flujograma

## Slide 14: MODO MANUAL Garra
Secuencia:
¿Botón M11 presionado y sensor S7 NO detectado?
  Si, Cerrar garra (desplazamiento, abajo)
  No, saltar al paso 2.
¿Botón M12 presionado y sensor S6 NO detectado?
  Si, rotar brazo en sentido antihorario.
  No, saltar al paso 3.
Limpiar registros E y F
retornar
Sensor S6
Sensor S7

## Slide 15: Flujograma
Secuencia:
¿Botón M11 presionado y sensor S7 NO detectado?
  Si, Cerrar garra (desplazamiento, abajo)
  No, saltar al paso 2.
¿Botón M12 presionado y sensor S6 NO detectado?
  Si, rotar brazo en sentido antihorario.
  No, saltar al paso 3.
Limpiar registros E y F
retornar

## Slide 16: Configuración inicial del PIC 16f1946
Puertos de I/O
Cada puerto cuenta con tres registros estándar para su funcionamiento.
Estos registros son:
Registros TRISx (dirección de datos)
Registros PORTx (lee los niveles en los pines del dispositivo)
Registros LATx (latch de salida)
Algunos puertos pueden tener uno o más de los siguientes registros adicionales:
Registros ANSELx (selección analógica)
Registros WPUx (tracción débil)
Estos registros son:

## Slide 17: Configuración inicial del PIC 16f1946
Configuración de puertos de entrada/salida I/O
Para configurar los puertos de I/O del microcontrolador, este asocia tres registros que se describen a continuación:
TRISx = Registro de dirección de datos de PORTx
TRISx = 0: Pin PORTx configurado como salida
TRISx = 1: Pin PORTx configurado como entrada
TRISx
TRISx |  |  |  |  |  |  | 
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x = A,B,C,D,E,F y G
Ejemplo:
TRISA = 1 : Pin de PORTA configurado como entrada
TRISA = 00001111b o 0x0fh : Pin de PORTA configurado como entrada en los 4 LSB y configurado como salida en los 4 MSB

## Slide 18: Configuración inicial del PIC 16f1946
Configuración de puertos de entrada/salida I/O
PORTx
PORTx |  |  |  |  |  |  | 
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x = A,B,C,D,E,F y G
Registro PORTx .- Puerto bidireccional de 8 bits, sirve para leer niveles en los pines del dispositivo.
Nota 1: Las escrituras en PORTx en realidad se escriben en el registro LATx correspondiente. Las lecturas del registro PORTA son el retorno de los valores reales de los pines de E/S.
bit 7-0 Rx<7:0>: Bits de valor de PORTx I/O
1 = El pin del puerto es > VIH
0 = El pin del puerto es <VIL

## Slide 19: Configuración inicial del PIC 16f1946
Configuración de puertos de entrada/salida I/O
El registro ANSELx se utiliza para configurar el modo de entrada de un pin de E/S a analógico.
ANSELx
ANSELx |  |  |  |  |  |  | 
Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x = A,E,F y G
bit n-m ANSG<n:m>: Selección analógica entre función analógica o digital en los pines RG<n:m>, respectivamente:
0 = E/S digitales. El pin se asigna al puerto o función especial digital.
1 = Entrada/salida analógica. El pin se asigna como entrada analógica.

## Slide 20: Elementos de entrada/salida del sistema
Los sensores del brazo de 6 grados de libertad proporcionan señales digitales 1 cuando se detecta la posición y 0 cuando no esta en posición.
Sensores:
El sistema cuenta con:
Garra: 2 finales de carrera
Articulacion1 : sensor de proximidad magnética 1
Articulacion2 : sensor de proximidad magnética 2
Articulacion3 : sensor de proximidad magnética 3
Articulacion4 : sensor de proximidad magnética 4
Articulacion5 : sensor de proximidad magnética 5
Cantidad de entradas digitales necesarias = 7 input

## Slide 21: Elementos de entrada/salida del sistema
El panel de control es el que proporciona una cantidad mayor de entradas digitales, a continuación se describe dicho panel.
Panel de control:
El sistema cuenta con:
Articulacion1 : 2 pulsadores
Articulacion2 : 2 pulsadores
Articulacion3 : 2 pulsadores
Articulacion4 : 2 pulsadores
Articulacion5 : 2 pulsadores
Garra : 2 pulsadores
Cantidad de entradas digitales necesarias para las articulaciones en el panel de control = 12 input

## Slide 22: Elementos de entrada/salida del sistema
El panel de control es el que proporciona una cantidad mayor de entradas digitales, a continuación se describe dicho panel.
Panel de control:
El sistema cuenta con:
Seta de emergencia : Corta suministro de energía
Selector MCU/PLC : Deriva la conexión
Automático / Manual : 1 pulsadores
Reset : 1 pulsadores
Start : 1 pulsadores
Stop : 1 pulsadores
Cantidad de entradas digitales necesarias para las articulaciones en el panel de control = 4 input

## Slide 23: Elementos de entrada/salida del sistema
Puertos de entrada requeridos:
Como se requiere 16 entradas digitales se hace uso de los puertos A,B y C configurando las mismas como entradas.
Cantidad de entradas digitales necesarias para los sensores de las articulaciones y el panel de control son = 16 input.
Sensores
Panel de control
PUERTO D[0:6]
PUERTO R[0:5]
PUERTO B[1:5]
PUERTO C[0,1,3:5]

## Slide 24: Subrutina Keycan Subrutina ModoAuto
Secuencia:
¿Botón Start presionado?
  Si, Run = 1 (inicia secuencia automática)
  No, saltar al paso 2.
¿Botón Stop presionado?
  Si, Run = 0 (detiene secuencia automática).
  No, saltar al paso 3.
retornar

## Slide 25: Subrutina Check comprobación de estado inicial
Secuencia:
¿Sensor S1 detectado?
  Si, Zero1 = 0 (esta en posición inicial)
  No, Zero1 = 1 (no esta en posición inicial).
¿Sensor S2 detectado?
  Si, Zero2 = 0 (esta en posición inicial)
  No, Zero2 = 1 (no esta en posición inicial).
¿Sensor S3 detectado?
  Si, Zero3 = 0 (esta en posición inicial)
  No, Zero3 = 1 (no esta en posición inicial).
¿Sensor S4 detectado?
  Si, Zero4 = 0 (esta en posición inicial)
  No, Zero4 = 1 (no esta en posición inicial).
¿Sensor S5 detectado?
  Si, Zero5 = 0 (esta en posición inicial)
  No, Zero5 = 1 (no esta en posición inicial).
retornar

## Slide 26: Programa principal
Secuencia:
Iniciar puertos de entrada/salida
Iniciar el modo PWM
¿Pulsador auto presionado?
  Si, (saltar al paso 4)
  No, (saltar al paso AUTOMATICO ).
Subrutina ModoAuto (verifica si se presiona start o stop)
Subrutina Chequeo (verifica si algún eslabón esta en su limite)
Subrutina Manual (ejecuta movimientos en función de los pulsadores dedicados)
Volver al paso 3

## Slide 27: MODO AUTOMATICO Posicionamiento en origen o reset subrutina reset
Sensor S2
Eslabón 2
Secuencia:
¿Sensor s2 detectado?
  Si, (inhibir movimiento)
  No,(mover eslabón abajo).
Analizar sig. sensor

## Slide 28: MODO AUTOMATICO Posicionamiento en origen
Sensor S2
Eslabón 3
Sensor S3
Secuencia:
¿Sensor s3 detectado?
  Si, (inhibir movimiento)
  No,(mover eslabón abajo).
Analizar sig. sensor

## Slide 29: MODO AUTOMATICO Posicionamiento en origen
Sensor S2
Eslabón 3
Sensor S3
Sensor S4
Secuencia:
¿Sensor s4 detectado?
  Si, (inhibir movimiento)
  No,(mover eslabón abajo).
Analizar sig. sensor

## Slide 30: MODO AUTOMATICO Posicionamiento en origen
Sensor S2
MANO
Sensor S3
Sensor S4
Sensor S7
Secuencia:
¿Sensor s7 detectado?
  Si, (inhibir movimiento)
  No,(Abrir garra).
Posicionado inicial

## Slide 31: PROBLEMA 1 Posición adicional
Sensor S2
Sensor S3
Sensor S4
Sensor S7

## Slide 32: Subrutina RESET

## Slide 33: Subrutina DELAY
Secuencia:
Esta subrutina esta encargad de generar pequeños periodos de tiempo en donde el se establece un movimiento del brazo

## Slide 34: Programación MODO AUTOMATICO

## Slide 35: Escenario
Secuencia:
Se requiere transportar una bloque de un punto 1 a un punto 2, para ello se emplea el brazo de 6 GL.
Los bloques son posicionados en el punto 1 por medio de una cinta transportadora ubicándolos sobre una plataforma fija.
Estos bloques deben ser posicionados en otra plataforma que esta encargada de suministrar los bloques a otra cinta transportadora.
Pasos:
Se debe posicionar el brazo en el punto1.
Tomar el bloque
Iniciar la secuencia de transporte
Dejar el bloque
Iniciar secuencia de retorno
Volver a ejecutarse desde el paso 2

## Slide 36: Rutina automática Nro. 1
Secuencia:
Subir eslabón 2
Subir eslabón 3
Subir eslabón 4
Abrir garra
Cerrar garra
Subir eslabón 4
Subir eslabón 2
Rotar objeto sentido Horario
Bajar eslabón 2
Bajar eslabón 4
Abrir garra
Subir eslabón 4
Subir eslabón 2
Rotar en sentido Antihorario
Bajar eslabón 2
Bajar eslabón 4
Saltar al paso 6
Posicionamiento punto de partida.

## Slide 37
Secuencia:
Subir eslabón 2
Subir eslabón 3
Subir eslabón 4
Abrir garra
Cerrar garra
Subir eslabón 4
Subir eslabón 2
Rotar objeto sentido Horario
Bajar eslabón 2
Bajar eslabón 4
Abrir garra
Subir eslabón 4
Subir eslabón 2
Rotar en sentido Antihorario
Bajar eslabón 2
Bajar eslabón 4
Saltar al paso 6
Posicionamiento punto de partida.

## Slide 38
Secuencia:
Subir eslabón 2
Subir eslabón 3
Subir eslabón 4
Abrir garra
Cerrar garra
Subir eslabón 4
Subir eslabón 2
Rotar objeto sentido Horario
Bajar eslabón 2
Bajar eslabón 4
Abrir garra
Subir eslabón 4
Subir eslabón 2
Rotar en sentido Antihorario
Bajar eslabón 2
Bajar eslabón 4
Saltar al paso 6
Posicionamiento punto de partida.

## Slide 39
Secuencia:
Subir eslabón 2
Subir eslabón 3
Subir eslabón 4
Abrir garra
Cerrar garra
Subir eslabón 4
Subir eslabón 2
Rotar objeto sentido Horario
Bajar eslabón 2
Bajar eslabón 4
Abrir garra
Subir eslabón 4
Subir eslabón 2
Rotar en sentido Antihorario
Bajar eslabón 2
Bajar eslabón 4
Saltar al paso 6
Posicionamiento punto de partida.

## Slide 40
Secuencia:
Subir eslabón 2
Subir eslabón 3
Subir eslabón 4
Abrir garra
Cerrar garra
Subir eslabón 4
Subir eslabón 2
Rotar objeto sentido Horario
Bajar eslabón 2
Bajar eslabón 4
Abrir garra
Subir eslabón 4
Subir eslabón 2
Rotar en sentido Antihorario
Bajar eslabón 2
Bajar eslabón 4
Saltar al paso 6
Posicionamiento punto de partida.

## Slide 41
Secuencia:
Subir eslabón 2
Subir eslabón 3
Subir eslabón 4
Abrir garra
Cerrar garra
Subir eslabón 4
Subir eslabón 2
Rotar objeto sentido Horario
Bajar eslabón 2
Bajar eslabón 4
Abrir garra
Subir eslabón 4
Subir eslabón 2
Rotar en sentido Antihorario
Bajar eslabón 2
Bajar eslabón 4
Saltar al paso 6
Posicionamiento punto de partida.

## Slide 42
Secuencia:
Subir eslabón 2
Subir eslabón 3
Subir eslabón 4
Abrir garra
Cerrar garra
Subir eslabón 4
Subir eslabón 2
Rotar objeto sentido Horario
Bajar eslabón 2
Bajar eslabón 4
Abrir garra
Subir eslabón 4
Subir eslabón 2
Rotar en sentido Antihorario
Bajar eslabón 2
Bajar eslabón 4
Saltar al paso 6
Posicionamiento punto de partida.

## Slide 43
Rotación Horario
Secuencia:
Subir eslabón 2
Subir eslabón 3
Subir eslabón 4
Abrir garra
Cerrar garra
Subir eslabón 4
Subir eslabón 2
Rotar objeto sentido Horario
Bajar eslabón 2
Bajar eslabón 4
Abrir garra
Subir eslabón 4
Subir eslabón 2
Rotar en sentido Antihorario
Bajar eslabón 2
Bajar eslabón 4
Saltar al paso 6
Posicionamiento punto de partida.

## Slide 44
Secuencia:
Subir eslabón 2
Subir eslabón 3
Subir eslabón 4
Abrir garra
Cerrar garra
Subir eslabón 4
Subir eslabón 2
Rotar objeto sentido Horario
Bajar eslabón 2
Bajar eslabón 4
Abrir garra
Subir eslabón 4
Subir eslabón 2
Rotar en sentido Antihorario
Bajar eslabón 2
Bajar eslabón 4
Saltar al paso 6
Posicionamiento punto de partida.

## Slide 45
Secuencia:
Subir eslabón 2
Subir eslabón 3
Subir eslabón 4
Abrir garra
Cerrar garra
Subir eslabón 4
Subir eslabón 2
Rotar objeto sentido Horario
Bajar eslabón 2
Bajar eslabón 4
Abrir garra
Subir eslabón 4
Subir eslabón 2
Rotar en sentido Antihorario
Bajar eslabón 2
Bajar eslabón 4
Saltar al paso 6
Posicionamiento punto de partida.

## Slide 46
Secuencia:
Subir eslabón 2
Subir eslabón 3
Subir eslabón 4
Abrir garra
Cerrar garra
Subir eslabón 4
Subir eslabón 2
Rotar objeto sentido Horario
Bajar eslabón 2
Bajar eslabón 4
Abrir garra
Subir eslabón 4
Subir eslabón 2
Rotar en sentido Antihorario
Bajar eslabón 2
Bajar eslabón 4
Saltar al paso 6
Posicionamiento punto de partida.

## Slide 47
Secuencia:
Subir eslabón 2
Subir eslabón 3
Subir eslabón 4
Abrir garra
Cerrar garra
Subir eslabón 4
Subir eslabón 2
Rotar objeto sentido Horario
Bajar eslabón 2
Bajar eslabón 4
Abrir garra
Subir eslabón 4
Subir eslabón 2
Rotar en sentido Antihorario
Bajar eslabón 2
Bajar eslabón 4
Saltar al paso 6
Posicionamiento punto de partida.

## Slide 48
Secuencia:
Subir eslabón 2
Subir eslabón 3
Subir eslabón 4
Abrir garra
Cerrar garra
Subir eslabón 4
Subir eslabón 2
Rotar objeto sentido Horario
Bajar eslabón 2
Bajar eslabón 4
Abrir garra
Subir eslabón 4
Subir eslabón 2
Rotar en sentido Antihorario
Bajar eslabón 2
Bajar eslabón 4
Saltar al paso 6
Posicionamiento punto de partida.

## Slide 49
Secuencia:
Subir eslabón 2
Subir eslabón 3
Subir eslabón 4
Abrir garra
Cerrar garra
Subir eslabón 4
Subir eslabón 2
Rotar objeto sentido Horario
Bajar eslabón 2
Bajar eslabón 4
Abrir garra
Subir eslabón 4
Subir eslabón 2
Rotar en sentido Antihorario
Bajar eslabón 2
Bajar eslabón 4
Saltar al paso 6
Posicionamiento punto de partida.

## Slide 50
Rotación Antihoraria
Secuencia:
Subir eslabón 2
Subir eslabón 3
Subir eslabón 4
Abrir garra
Cerrar garra
Subir eslabón 4
Subir eslabón 2
Rotar objeto sentido Horario
Bajar eslabón 2
Bajar eslabón 4
Abrir garra
Subir eslabón 4
Subir eslabón 2
Rotar en sentido Antihorario
Bajar eslabón 2
Bajar eslabón 4
Saltar al paso 6
Posicionamiento punto de partida.

## Slide 51
Secuencia:
Subir eslabón 2
Subir eslabón 3
Subir eslabón 4
Abrir garra
Cerrar garra
Subir eslabón 4
Subir eslabón 2
Rotar objeto sentido Horario
Bajar eslabón 2
Bajar eslabón 4
Abrir garra
Subir eslabón 4
Subir eslabón 2
Rotar en sentido Antihorario
Bajar eslabón 2
Bajar eslabón 4
Saltar al paso 6
Posicionamiento punto de partida.

## Slide 52
Secuencia:
Subir eslabón 2
Subir eslabón 3
Subir eslabón 4
Abrir garra
Cerrar garra
Subir eslabón 4
Subir eslabón 2
Rotar objeto sentido Horario
Bajar eslabón 2
Bajar eslabón 4
Abrir garra
Subir eslabón 4
Subir eslabón 2
Rotar en sentido Antihorario
Bajar eslabón 2
Bajar eslabón 4
Saltar al paso 5
Posicionamiento punto de partida.

## Slide 53: flujograma
Secuencia:
Subir eslabón 2
Subir eslabón 3
Subir eslabón 4
Abrir garra
Cerrar garra
Subir eslabón 4
Subir eslabón 2
Rotar objeto sentido Horario
Bajar eslabón 2
Bajar eslabón 4
Abrir garra
Subir eslabón 4
Subir eslabón 2
Rotar en sentido Antihorario
Bajar eslabón 2
Bajar eslabón 4
Saltar al paso 5
Posicionamiento punto de partida.

## Slide 54: flujograma
Secuencia:
Subir eslabón 2
Subir eslabón 3
Subir eslabón 4
Abrir garra
Cerrar garra
Subir eslabón 4
Subir eslabón 2
Rotar objeto sentido Horario
Bajar eslabón 2
Bajar eslabón 4
Abrir garra
Subir eslabón 4
Subir eslabón 2
Rotar en sentido Antihorario
Bajar eslabón 2
Bajar eslabón 4
Saltar al paso 5
Procedimiento de transporte

## Slide 55: flujograma
Secuencia:
Subir eslabón 2
Subir eslabón 3
Subir eslabón 4
Abrir garra
Cerrar garra
Subir eslabón 4
Subir eslabón 2
Rotar objeto sentido Horario
Bajar eslabón 2
Bajar eslabón 4
Abrir garra
Subir eslabón 4
Subir eslabón 2
Rotar en sentido Antihorario
Bajar eslabón 2
Bajar eslabón 4
Saltar al paso 5
Procedimiento de retorno

## Slide 56: Flujograma programa principal

## Slide 57: Panel de Control
Seta de emergencia
MCU/PLC
Modo de operación
Posición origen
Inicia Mod automático
Detiene Mod automático
M07 y M08 Rotación motor 4
M03 y M04 Rotación motor 2
M01 y M02 Rotación motor 1
M05 y M06 Rotación motor 3
M09 y M10 Rotación motor 5
M11 y M12 Rotación motor 6
Arriba / Antihorario
Abajo / Horario

## Slide 58: flujograma

## Slide 59: flujograma

## Slide 60: flujograma

## Slide 61: ESPACIO DE ACCION

## Slide 62: Rutina automática Nro. 1
Secuencia:
¿Botón M11 presionado y sensor S7 NO detectado?
  Si, Cerrar garra (desplazamiento, abajo)
  No, saltar al paso 2.
¿Botón M12 presionado y sensor S6 NO detectado?
  Si, rotar brazo en sentido antihorario.
  No, saltar al paso 3.
Limpiar registros E y F
retornar
Sensor S2
Sensor S3
Sensor S4
Sensor S7
10º

## Slide 63: ESPACIO DE ACCION

## Slide 64: MODO MANUAL Garra
Secuencia:
¿Botón M11 presionado y sensor S7 NO detectado?
  Si, Cerrar garra (desplazamiento, abajo)
  No, saltar al paso 2.
¿Botón M12 presionado y sensor S6 NO detectado?
  Si, rotar brazo en sentido antihorario.
  No, saltar al paso 3.
Limpiar registros E y F
retornar
Sensor S6
Sensor S7

## Slide 65: MODELO CINEMATICO BRAZO 6GL
Articulación 1
Articulación 2
Articulación 3
Articulación 4
18 cm
16 cm
16 cm

## Slide 66: MODO AUTOMATICO Posicionamiento en origen

## Slide 67: MODO AUTOMATICO Posicionamiento en origen

## Slide 68: MODO MANUAL Rotación cuarto Eslabón

## Slide 69: MODO MANUAL Rotación cuarto Eslabón

## Slide 70: MODO MANUAL Rotación cuarto Eslabón

## Slide 71: MODO MANUAL Rotación cuarto Eslabón

## Slide 72: MODO MANUAL Rotación cuarto Eslabón

## Slide 73: MODO MANUAL Rotación cuarto Eslabón

## Slide 74: MODO MANUAL Rotación cuarto Eslabón

## Slide 75: Panel de Control
Seta de emergencia
MCU/PLC
Modo de operación
Posición origen
Inicia Mod automático
Detiene Mod automático
M07 y M08 Rotación motor 4
M03 y M04 Rotación motor 2
M01 y M02 Rotación motor 1
M05 y M06 Rotación motor 3
M09 y M10 Rotación motor 5
M11 y M12 Rotación motor 6
Arriba / Antihorario
Abajo / Horario

## Slide 76: Panel de Control
Seta de emergencia
MCU/PLC
Modo de operación
Posición origen
Inicia Mod automático
Detiene Mod automático
M07 y M08 Rotación motor 4
M03 y M04 Rotación motor 2
M01 y M02 Rotación motor 1
M05 y M06 Rotación motor 3
M09 y M10 Rotación motor 5
M11 y M12 Rotación motor 6
Arriba / Antihorario
Abajo / Horario

## Slide 77: MODO MANUAL Rotación cuarto Eslabón
Secuencia:
¿Botón S1 presionado?
  Si, rotar brazo en sentido horario
  No, saltar al paso 3.
¿sensor S1 detectado?
  Si, inhabilitar botón S1 y habilitar botón S2.
  No, saltar al paso 1.
¿Botón S2 presionado?
  Si, rotar brazo en sentido antihorario.
  No, saltar al paso 1.
¿sensor S1 detectado?
  Si, inhabilitar botón S2 y habilitar botón S1.
  No, saltar al paso 3
Sensor S4

## Slide 78
Vista lateral
Ángulo de rotación del brazo: 180°
Ángulo de rotación del brazo grande: 90°
Ángulo de rotación del brazo pequeño: 90°
Ángulo de rotación de la pata: 150°
Rotación de dedos: 360

## Slide 79
Vista lateral
Ángulo de rotación del brazo: 180°
Ángulo de rotación del brazo grande: 90°
Ángulo de rotación del brazo pequeño: 90°
Ángulo de rotación de la pata: 150°
Rotación de dedos: 360

## Slide 80
Programa para simular puertos virtuales en la PC
Virtual Serial Port Emulador
Hiper Terminal (Para ver que se esta enviando)*
Ángulo de rotación del brazo: 180°
Ángulo de rotación del brazo grande: 90°
Ángulo de rotación del brazo pequeño: 90°
Ángulo de rotación de la pata: 150°
Rotación de dedos: 360

## Slide 81
Pines de transmisión y recepción:
RX2: pin #RG2
TX2: pin #RG1
RX1: pin #RC7
TX1: pin #RC6
Las configuraciones para ambos módulos EUSART deberá ser de la siguiente forma:
RX: Recepción como entrada digital
TX: Transmisión como salida digital

## Slide 82
Programa para simular puertos virtuales en la PC
Virtual Serial Port Emulador
Hiper Terminal (Para ver que se esta enviando)*
Ángulo de rotación del brazo: 180°
Ángulo de rotación del brazo grande: 90°
Ángulo de rotación del brazo pequeño: 90°
Ángulo de rotación de la pata: 150°
Rotación de dedos: 360

## Slide 83
Programa para simular puertos virtuales en la PC
Virtual Serial Port Emulador
Hiper Terminal (Para ver que se esta enviando)*
Ángulo de rotación del brazo: 180°
Ángulo de rotación del brazo grande: 90°
Ángulo de rotación del brazo pequeño: 90°
Ángulo de rotación de la pata: 150°
Rotación de dedos: 360

## Slide 84
Programa para simular puertos virtuales en la PC
Virtual Serial Port Emulador
Hiper Terminal (Para ver que se esta enviando)*
Ángulo de rotación del brazo: 180°
Ángulo de rotación del brazo grande: 90°
Ángulo de rotación del brazo pequeño: 90°
Ángulo de rotación de la pata: 150°
Rotación de dedos: 360

## Slide 85
Programa para simular puertos virtuales en la PC
Virtual Serial Port Emulador
Hiper Terminal (Para ver que se esta enviando)*
Ángulo de rotación del brazo: 180°
Ángulo de rotación del brazo grande: 90°
Ángulo de rotación del brazo pequeño: 90°
Ángulo de rotación de la pata: 150°
Rotación de dedos: 360

## Slide 88: Elementos de entrada/salida del sistema
Puertos de entrada requeridos:
Como se requiere 16 entradas digitales se hace uso de los puertos A,B y C configurando las mismas como entradas.
Cantidad de entradas digitales necesarias para los sensores de las articulaciones y el panel de control son = 16 input.
Sensores
Panel de control
PUERTO D[0:6]
PUERTO R[0:5]
PUERTO B[1:5]
PUERTO C[0,1,3:5]